## Slide 1
Типовые ошибки архитектурного освещения
Студия Светодизайна LiDS
www.lidstudio.org
Evb.lidstudio@gmail.com
+7-916-121-81-92

## Slide 2: Этапы проекта
Использование устаревших люминесцентных
световых приборов
Использование световых источников разной
цветовой температуры
Отсутствие своевременного технического
обслуживания
Применение световых приборов
с неверно подобранной оптикой
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Анализ объекта, нормативной базы
Сбор исходных данных
Проектирование
Создание концепции
Подбор световых параметров
Светотехнический расчет
Сценарии освещения

## Slide 3: Этапы проекта
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Согласование креплений
Актуализация
исходных данных
Рабочий проект и реализация
Натурное моделирование
Монтаж оборудования
Нацеливание
Настройка сценариев

## Slide 4: Отсутствие единой концепции
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Нет комплексного подхода
Выделять здания имеющие особую ценность
Здание вырвано из общей панорамы

## Slide 5: Нарушение архитектурной целостности
Отсутствие грамотной концепции либо
«урезанный» бюджет приводят к разрушению объекта при освещении и нарушению тектоники здания
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 6: Материалы
Использование глянцевых материалов отделки создает блики
При выборе цветовой температуры не учтен материал отделки
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 7: Отсутствие светотехнического расчета
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Не учитываются нормы яркости
Наблюдаются сильные пересветы

## Slide 8: Превышена яркость
Чрезмерная яркость приводит к появлению световых «зубьев» и «ожогов»
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 9: Отсутствие сценариев освещения
Непродуманное использование цветного освещения
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 10: Учет уличного освещения
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
При фоновом натриевом освещении происходит наложение янтарного цвета на фасад

## Slide 11: Неверная оптика
Неверно подобранная оптика ведет к ошибочным световым эффектам
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 12: Цветовая температура
Подбор цветовой температуры должен быть обоснован концепцией
Сочетаться с материалами, архитектурой, назначение объекта
Использование вместо моноцвета смешения цветов: красный и зеленый место амбера
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 13: Натурное моделирование
Должно стать обязательным этапом работы над проектом
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
ДК, г. Полярные зори

## Slide 14: Кронштейны
Экономия на кронштейнах, используются стандартные 3-5см вместо индивидуальных 10-15 см
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 15: Биннинг светодиодов
Экономия на качественном оборудовании приводит к разноцветью
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 16: Световое загрязнение
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Не светить в небо и окна

## Slide 17: Нацеливание
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Юстировка светильников в соответствии с концепцией освещения

## Slide 18: Авторский надзор
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019
Гарантия соответствия всех этапов строительных работ проектной документации

## Slide 19: Замена на аналоги
Экономия на качественном оборудовании приводит к ошибкам
Не учитывается оптика
Световой поток, а не мощность!
Цветовая температура
Внимание к биннингу
© ООО Студия светодизайна LiDS / Елена Бокова / 03.10.2019

## Slide 20
Студия Светодизайна LiDS
www.lidstudio.org
Evb.lidstudio@gmail.com
+7-916-121-81-92